## Slide 1
Smart Following Car
조
3

## Slide 2
INDEX
프로젝트목적
제작결과
원리 및 이론
사용부품
조원소개

## Slide 3
00. 조원소개
이상민(Sangmin Lee)
단국대학교 전자전기공학부
32153179
조장
Internal Marketing
정은우(Eunwoo Jung)
단국대학교 전자전기공학부
32131539
송종훈(Jonghoon Song)
단국대학교 전자전기공학부
32157294
황동설(Dongseol Hwang)
단국대학교 전자전기공학부
32157652
전자전기종합설계(10분반 – Prof. Wooyoung Jang)
3조

## Slide 4
설계목적
프로젝트의 목표와
목적에 대해서 설명하겠습니다.
Chapter01

## Slide 5
01. Topic

## Slide 6
01. Topic

## Slide 7
01. Topic

## Slide 8
01. Topic
01
02
기존 방법의 단점
카메라에 인식되는 단거리만 가능하다.
고성능 영상처리를 이용하므로 가격이 비싸다.

## Slide 9
01. Topic
01
02
자이로 센서와 ZigBee통신 이용의 장점
카메라가 인식하지 못하는 거리도 이용 가능
저가격으로 구현 가능

## Slide 10
원리이론
프로젝트에 적용되는 원리와
사용되는 이론을 알아보겠습니다.
Chapter02

## Slide 11
02. Principle
수신부
송신부

## Slide 12
02. Principle
01
02
구현을 위한 정보
사람의 거리정보
사람의 방향정보

## Slide 13
02. Principle
거리정보 – RSSI이용
장점 : 모든 방향에서 거리측정이 가능함
RSSI(Recived Signal Strength Indicator)
ZigBee를 이용하여 수신 신호의 세기를 측정

## Slide 14
02. Principle
거리정보 – RSSI이용
단점 : 주변 신호에 의한 간섭으로 오차가 발생
RSSI(Recived Signal Strength Indicator)
ZigBee를 이용하여 수신 신호의 세기를 측정
0.1s 단위로 값을 받아 오류값을 필터링
평균치를 이용

## Slide 15
02. Principle
거리정보 – RSSI이용

## Slide 16
02. Principle
거리정보 – RSSI이용
01
02
03

## Slide 17
02. Principle
방향정보 – PDR(추측항법)
PDR(Pedestrian Dead Reckoning)
주로 자동차 네비게이션에 사용되는 기술
자이로 센서 값으로 사람의 이동방향을 예측
Notes: 자이로 센서 값 (x, y, z축 각속도와 가속도)
으로 사람의 이동방향을 예측 (걸음 수, 정면방향 등을 이용)

## Slide 18
02. Principle
방향정보 – PDR(추측항법)
01
02
03

## Slide 19
02. Principle
ZigBee와 자이로 센서 상호보완적 사용
01
02
ZigBee의 거리측정 오차(주변 신호 간섭 등)
PDR 방향 오차
자이로 센서의 걸음 수 측정으로 보정
RSSI의 거리 이용한 방향 오류 예측으로 보정

## Slide 20
02. Principle
장애물 감지

## Slide 21
사용부품
프로젝트에 사용되는 부품와
제작 방법에 대하여 설명하겠습니다.
Chapter03

## Slide 22
03. Component
Main
알칸도 전방위 주행로봇
카트 대체
아두이노 장착가능

## Slide 23
03. Component
Arduino Uno (R3) 호환보드
Notes: (좌) 라즈베리파이3
(우) 아두이노 호환보드
(우 상단) Atmega328 아두이노 나노 호환보드

## Slide 24
03. Component
6축 / 9축 자이로
가속도 센서 모듈

## Slide 25
03. Component
XBee와이어 안테나 타입 모듈
XBee Explorer
ZigBee

## Slide 26
03. Component
ZigBee 프로토콜을 선택한 이유

## Slide 27
03. Component
Zigbee 프로토콜을 선택한 이유

## Slide 28
03. Component

## Slide 29
03. Component
초음파 센서모듈

## Slide 30
제작결과
프로젝트의 제작결과에 대하여 설명하겠습니다.
Chapter04

## Slide 31
04. Plan

## Slide 32
Thank you for
watching this presentation